| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155 (ремонт обладнання газової котельні) (код ДК 021:2015 – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-10-16-001388-c та UA-2021-09-16-003487-b ) Попередньо оголошені закупівлі не відбулися. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Переговорна процедура проводиться на підставі п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону (якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації). Перелік послуг, що будуть виконуватись в 2021 році по поточному ремонту системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155: Провести заміну : Датчик протоку – 8 шт. Датчик NTS 18мм – 8 шт. Теплообмінник MH120 EKO – 2 шт. Блок керування газовим клапаном – 10 шт. Термоізоляція передня – 7 шт. Датчик перегріву 105 С. Електрод розпалу – 4 шт. Повітровідвідник 3/8 – 6 шт. Прокладки графітові ¾. Акумулятор 12Вольт 7Ачас – 1 шт. Насос МХ 14U Biral – 2 шт. Провести налаштування автоматики безпеки та системи автоматичного регулювання. Обладнання, що використовується : Модуль нагріву AF- 105; Модуль-регулятор СО ART- 65; Розподільний модуль ATST; |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Поточний ремонт системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155 (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |