| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Маски медичні (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали), (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-11-08-012012-b) оголошена спрощена закупівля. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кількість товару - 5000 шт. Вимоги щодо якості товару: 1.Кількість шарів - 3. 1. Матеріал шарів: 1) внутрішній шар – синтетичний нетканий (спанбонд), щільність тканини: не менше 25 г/м2, 2) зовнішній шар - синтетичний нетканий (спанбонд), щільність тканини: не менше 25 г/м2 3) середній шар мельтблаунд – щільність не менше 25 г/м2 Розмір: довжина – 17,5см ± 0,5 см; ширина – 9,5 см ± 0,5 см Стерильність: не стерильна. Гіпоалергенна. Не викликає подразнення під час контакту зі шкірою. Забезпечена антибактеріальним фільтром, що перешкоджає проникненню бактерій через дихальні шляхи. Колір: блакитний, білий. Конструктивні вимоги: Має вдосконалену форму з трьома складками. Гнучка пластинка в верхній частині маски забезпечує підбір індивідуальної форми для обличчя та має довжину - 100±50 мм. Тип фіксатора: кругла резинка (завушна петля) білого кольору, шириною не більше 4 мм, довжина кожної резинки – від 17 до 18,5 см. Наявна спеціальна гофрована смужка по краях маски, що перешкоджає запотіванню, збиранню рідини і перехресному зараженню. Упаковка: заводська/фабрична упаковка, по 50 шт. в упаковці. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або інші документи, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами відповідно до вимог чинного законодавства України. Підтверджуючий документ про відповідність товару ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005. Товар повинен бути новим, таким що не був у використанні чи експлуатації, без зовнішніх пошкоджень, не брудний. Умови його зберігання не були порушені. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів. Без наявності супровідних документів щодо якості та безпеки, а також маркування передбаченого чинним законодавством товар не приймається Доставка товару та розвантаження здійснюється за рахунок Продавця з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Покупця. Товар повинен бути упакованим належним чином. Обмін товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Продавця. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Маски медичні (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали) в сумі 4312,00 грн. (чотири тисячи триста дванадцять грн. 00 коп.) з ПДВ (5000 шт.) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, цін та аналізу фактичного використання медичних масок у 2019-2020 роках. |