| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | «Охорона об’єктів та обслуговування пристроїв охоронної сигналізації» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 79710000-1 Охоронні послуги) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-11-16-005608-c) |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник повинен надати замовнику послуги з охорони Об’єктів в режимі спостереження на пульті централізованої охорони з реагуванням озброєного наряду охорони згідно наступних вимог: - обслуговування обладнання охоронної сигналізації (приймально-контрольних приладів), в тому числі бездротової охоронної сигналізації “тривожна кнопка”; - наявність власного пульта централізованого спостереження; - централізована пультова охорона об’єктів замовника за допомогою технічних засобів та спостереження за станом тривожної сигналізації з оперативним виїздом групи реагування; - забезпечення послугами охорони об’єктів замовника здійснюється цілодобово, враховуючи неробочі, вихідні та святкові дні. Учасник повинен організовувати щомісячне технічне обслуговування пристроїв охоронної сигналізації (в т.ч. тривожні кнопки); Учасник повинен забезпечити прибуття на тривожні сповіщення групи реагування у складі не менше 2-х працівників. В учасника повинна бути наявність захищених корпоративних мереж (основної та резервної) з виділеною APN (Access Point Name) (з обмеженням виходу пакетного трафіку за межі корпоративної мережі та проникнення трафіку у мережу ззовні) для здійснення безпечної передачі даних від об’єктового обладнання до пульта централізованої охорони, з кількістю вільних (не задіяних) статичних ІР адрес не меншою, ніж кількість об’єктів, зазначених в Дислокації. Для передачі інформації від об’єкта до ПЦС учасник повинен використовувати приймально-контрольні прилади з каналом передачі сповіщень GPRS. Спостереження за об’єктами, де встановлена охоронна сигналізація, здійснюється: - цілодобово шляхом передачі сигналу на пульт за допомогою обладнання; - тривожна кнопка працює цілодобово. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Охорона об’єктів та обслуговування пристроїв охоронної сигналізації» визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, середньомісячний тариф на надання послуг та аналізу фактичного обсягу надання охоронних послуг протягом 2019-2020 років. |