| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт силового електрокабеля адміністративної будівлі ГУ ДПС у Полтавській області, що розташована за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 4 (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-07-003288-b) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Надання послуг з ремонту силового електрокабеля передбачено: Пошук і визначення місця пошкодження кабеля з пропалюванням, довжина кабеля до 500 м. Розробка грунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів(з вертикальними стінками без кріплень). Демонтаж плит перекриття каналів площею до 1 м2. Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг. Монтаж муфти сполучної термоусаджувальної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2. Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1. Приєднування до затискачів жилпроводів або кабелів, переріз до 70 мм2. Профілактичні випробування кабельних ліній. Вимірювання опору ізоляції кабеля. Вимірювання опору ізоляції кабеля напругою до 1 кВ. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Поточний ремонт силового електрокабеля адміністративної будівлі ГУ ДПС у Полтавській області, що розташована за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 4 » (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію, та аналізу ринку послуг з ремонту електрообладнання (силового електрокабеля). |