| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | ЛОТ 1 - Модернізація охоронної сигналізації (облаштування додатковими технічними засобами безпеки адмінтериторії Головного управління ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4); ЛОТ 2 - Встановлення електронної пропускної системи в адмінбудинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155 (код ДК 021:2015 - 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-09-03-000115-а) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Роботи з монтажу додаткових пристроїв системи охоронної сигналізації (датчиків на рух) виконуються відповідно до Локального кошторису. Прилади повинні бути встановлені так, щоб забезпечити спрацювання охоронної сигналізації при наявності сторонніх осіб на адмінтериторії після включення їх в режим охорони. Додаткові пристрої системи охоронної сигналізації повинні бути підключені до наявних концентраторів системи охоронної сигналізації. Виконавець забезпечує підключення додаткового обладнання та виведення сигналу охоронної сигналізації на пульт цілодобового спостереження ГУ ДПС у Полтавській області. Необхідно забезпечити автоматичну звукову сигналізацію на адмінтериторії ГУ ДПС у Полтавській області при спрацюванні додаткових пристроїв охоронної сигналізації з ручним відключенням. Проведення пусконалагоджувальних робіт по системі охоронної сигналізації. Роботи з монтажу електронної пропускної системи виконуються відповідно до Локального кошторису. Електронна пропускна система повинна забезпечувати: програмування вже задіяних карток доступу до іншої електронної пропускної системи; вхід в адмінприміщення лише по картках доступу; блокування дверей; вільний доступ в адмінприміщення. Проведення пусконалагоджувальних робіт електронної пропускної системи. Виконавець надає гарантії якості на надані послуги, встановлене обладнання та використані матеріали терміном 3 роки. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «ЛОТ 1 - Модернізація охоронної сигналізації (облаштування додатковими технічними засобами безпеки адмінтериторії Головного управління ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4); ЛОТ 2 - Встановлення електронної пропускної системи в адмінбудинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155» (код ДК 021:2015 - 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання), визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію. |