| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Обслуговування внутрішніх мереж газопостачання на об’єктах газового господарства Головного управління ДПС у Полтавській області» (код ДК 021:2015 – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)(ідентифікатор закупівлі – UA-2022-07-27-004580-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Перелік послуг з технічного обслуговування газових котелень, що повинні виконуватись у 2022 році Технічне обслуговування котла: зовнішній огляд обладнання; перевірка герметичності газових комунікацій; перевірка працездатності запобіжних клапанів; перевірка стану та герметичності димоходу, перевірка стану підривних клапанів; перевірка відсутності витоків води з елементів котла; перевірка роботи автоматики котла (відсутність полум’я, зниження тиску води, відсутність тяги, висока температура води); перевірка справності КВП; огляд електричних з’єднань, ізоляції, кріплень джгутів сигнальних і електричних кабелів; перевірка процесу спалювання палива; перевірка системи загазованості котельної. Технічне обслуговування автоматики котла: перевірка працездатності автоматики управління котлом і його установки; перевірка стану кабелів і клемників; перевірка стану датчиків температури, тиску, кінцевих вимикачів і виконавчих механізмів; перевірка і при необхідності коригування запрограмованих параметрів системи управління. Технічне обслуговування газових пальників: очищення пальників від забруднень процесу спалювання газу; перевірка електричних з’єднань з наступним обтягуванням; перевірка герметичності клапанів газової арматури; перевірка процесу спалювання газу за допомогою газоаналізатора; налаштування пальника за допомогою газоаналізатора. Технічне обслуговування мембранних баків: перевірка тиску повітря в баках, при необхідності доведення до норм; продувка баків для очищення від шламу. Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів: організація і проведення робіт з технічного огляду та технічного обстеження внутрішніх газопроводів; випробування на щільність. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ Припинення газопостачання (за заявкою). Відновлення газопостачання (за заявкою). Роботи з підготовки до опалювального сезону: 3.1. Чистка котлів: - ревізія конвективних частин котла, очищення їх від накипу і відкладень механічним способом; - очищення турбулізаторів котла, по можливості їх відновлення до первинного вигляду; - очищення димоходу і ревізія його стану; - очищення і налаштування пальника, повітрозбірників і вентиляторів; - очищення газових фільтрів; - налагодження і ревізія електричних ланцюгів і автоматики пальника, електродів і датчиків; - налагодження та ревізія автоматики котельні і котлів, перевірка програмування і діагностика циклів роботи. 3.2. Ревізія насосів: - діагностика та ремонт сальників, підшипників, цілісності корпусу, обмотки, заземлення, підключення, пускачів, автоматики керування; в) Ревізія приводів до запірно-регулюючої арматури: - ревізія механічної частини приводів, електричної частини, автоматики керування, очищення та змащування. 3.3. Перевірка працездатності газової автоматики безпеки. 3.4. Перевірка і налаштування працездатності ХВО. 3.5. Перевірка і налаштування контрольно-запобіжних пристроїв. Вимоги до Виконавця: Послуги з підготовки об’єктів до опалювального сезону мають бути завершені не пізніше 01 жовтня 2022 року. Послуги повинні виконуватись відповідно до вимог охорони праці, екології та пожежної |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі ««Обслуговування внутрішніх мереж газопостачання на об’єктах газового господарства Головного управління ДПС у Полтавській області» (код ДК 021:2015 – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2020-2021 років. |